VISPIRON AG entwickelt HV-Lastbox-System für BMW

München, September 2010

VISPIRON wurde mit dem Bau einer HV-Lastbox für EMV Messungen bei BMW

betraut. Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) kennzeichnet störende

Beeinflussungen durch ungewollte elektrische oder elektromagnetische Effekte.

Testobjekt ist in diesem Fall die Leistungselektronik eines MWElektrofahrzeugs,

die in einer EMV-Kammer gemessen wird. Wie im Fahrbetrieb gibt die Komponente dort elektrische Leistung ab. Diese wird in der Lastbox in Wärme umgewandelt und über Wasserkühlung abgeführt. Die Lasten sind

dabei passiv, senden also selbst keine Strahlung aus, was bei der Messung von

Elektromagnetischer Verträglichkeit eine wichtige Grundvoraussetzung ist.

Passive Lasten kommen in speziellen Einzelfällen bereits zum Einsatz, sind aber

noch nicht so weit verbreitet wie beispielsweise Bremsprüfstände. Das System

wurde auf die besonderen Platzverhältnisse und die vorhandene Kühlung der

EMV-Kammer abgestimmt und ist auf die Betriebszustände Fahren (mit einer

Leistung von bis zu 10KW), Rekuperieren/Laden HV und Laden des 12 V Netzes

(DC/DC-Wandler) ausgelegt.

Für Entwicklung und Produktion der HV-Lastbox wurde dem VISPIRON-Team

ein zeitlicher Rahmen von drei Monaten gesteckt. Zusätzlich galt es die

strengen Vorschriften beim Arbeiten mit Hochspannung zu berücksichtigen

und somit die HV-Sicherheit des Lastbox-Systems zu gewährleisten. Allein für

den Aufbau des Systems waren fünf Wochen notwendig.

Martin Weinitschke leitete das Projekt und war für Grundkonzeption, Planung,

Organisation und Einkauf zuständig. Ernst Ebner, Lukas Unger und Jürgen

Tafertsdorfer realisierten die vier einzelnen Komponenten für den HVPrüfstand.

Hierbei waren sie sowohl für den Entwurf, als auch für die

mechanische Fertigung verantwortlich. Die elektrische Abnahme lag in Georg

Westermeiers Zuständigkeitsbereich. Peter Riedesser und Philipp Pescosta

realisierten eine Restbus- und Interlocksimulation.

VISPIRON in Kürze:

Die VISPIRON AG gehört zu den führenden Anbietern für technische

Dienstleistungen sowie für Mess- und Update-Produkte. Ihre Kernkompetenz

im Bereich Services liegt in der Auftragsentwicklung sicherheitsrelevanter und

innovativer IT-& Mechatroniksysteme sowie der Erstellung von Gutachten für

Photovoltaik-Kraftwerke. In dem Geschäftsbereich Products entwickelt und

vermarktet die VISPIRON AG Mess- und Updatetechnologien für die

Maschinenbau- und Automobilindustrie sowie ein elektronisches

Fahrtenbuchsystem für Fahrzeugflotten. Der Hauptsitz des Unternehmens

befindet sich in München. Weitere Standorte gibt es in Ingolstadt,

Frankfurt/Oder und Zürich.

Pressekontakt

Carolin Cavadias

carolin.cavadias@vispiron.de

VISPIRON AG · Frankfurter Ring 224 · 80807 München

089/55 29 70 00 ·  089/55 29 70 99 · vispiron.de

Um aktiv am politischen und wirtschaftlichen Geschehen in Deutschland teilhaben zu können, finden unter anderem Gespräche und Veranstaltungen mit Mitgliedern der Regierung, Spitzenpolitikern der Parteien, Parlamentariern, Wissenschaftlern und Diplomaten statt. In Kommissionen und Arbeitskreisen werden aktuelle Themen aufgegriffen und Lösungsansätze diskutiert. Gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Rat bilden die Mitgliedsunternehmen die „Denkfabrik“ des Senats. Über allen Wirkens steht der Leitgedanke von John F. Kennedy: „Fragt nicht, was Euer Land für Euch tun kann, fragt vielmehr, was Ihr für Euer Land tun könnt!“

VISPIRON in Kürze:

Die VISPIRON AG gehört zu den führenden Anbietern für technische Dienstleistungen sowie für Mess-  und Update-Produkte. Ihre Kernkompetenz im Bereich Services liegt in der Auftragsentwicklung  sicherheitsrelevanter und innovativer IT-& Mechatroniksysteme sowie der Erstellung von Gutachten  für Photovoltaik-Kraftwerke. In dem Geschäftsbereich Products entwickelt und vermarktet die VISPIRON AG Mess- und Updatetechnologien für die Maschinenbau- und Automobilindustrie sowie ein elektronisches Fahrtenbuchsystem für Fahrzeugflotten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in München. Weitere Standorte gibt es in Ingolstadt, Frankfurt/Oder und Zürich.

Pressekontakt

Carolin Cavadias

carolin.cavadias@vispiron.de

VISPIRON AG · Frankfurter Ring 224 · 80807 München

( 089/55 29 70 00 · ( 089/55 29 70 99 · vispiron.de